离心泵水力设计

课程设计及指导书

（一）离心泵水力设计任务书

1 设计目的

掌握离心式叶轮和进、出水室水力设计的基本原理和基本方法．加深对课堂知识的理解，培养学生进行产品设计、水泵改造及科学研究等方面的工作能力。

2 设计参数及有关资料

（1）泵的设计参数：（可自选一组参数设计，也可参照给出的参数变更局部参数设计，每个人必须选择不同的参数进行设计）

|  | 流量Q( m3/h) | 扬程H( m) | 转速n (r/min) | 效率η(％) | 汽蚀比转数c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 145 | 48 | 2900 | 80 | 900 |
| 2 | 140 | 50 | 2900 | 82 | 950 |
| 3 | 155 | 55 | 2900 | 85 | 850 |
| 4 | 150 | 60 | 2900 | 78 | 880 |
| 5 | 160 | 65 | 2900 | 75 | 800 |
| 6 | 180 | 70 | 2900 | 70 | 920 |
| 7 | 175 | 75 | 2900 | 88 | 820 |
| 8 | 66 | 24 | 143 | 81 | 900 |

（2）工作条件：抽送常温清水。

（3）配用动力：用电动机作为工作动力。

3 设计内容及要求

（1）设计内容。包括以下几个方面：

l）、离心泵结构方案的确定。

2）、离心泵水力过流部件（进水室、叶轮、压水室）主要几何参数的选择和计算。

3）、叶轮轴面投影图的绘制。

4）、螺旋形压水室水力设计。

（2）要求。包括以下几个方面：

l）、用速度系数法和解析计算法进行离心泵水力设计。

2）、绘出压水室设计图。

3）、编写设计计算说明书。

4 设计成果要求

（1）计算说明书应做到字迹工整、书面整洁、层次分明、文理通顺。文中所引用的重要公式、论点及结论均应交待依据。

（2）设计说明书中应包括计算、表格和插图（图表统一编号）配以目录和参考文献目

录等内容统一装订成册。

（3）设计图纸要图面整洁、尺寸准确、线条匀称。

（4）手绘一张离心泵的总装简图，标注出主要的零部件的名称。

（二）离心泵水力设计指导书

设计者应根据设计任务书中给定的设计参数，参考有关设计资料，在规定的时间内完

成任务书中提出的具体要求。

提出以下设计步骤，供设计者参考。

（1）计算泵的比转数ns，确定泵的结构方案。公式为

(10-1)

式中  Q——单吸叶轮泵的流量，m3/s

H——单级叶轮泵的扬程，m。

（2）确定泵的进出口直径 。吸入口直径Ds由进口流速vt(经济流速)决定，

出口直径Dt按经验公式Dt＝（0.7～1.0）Ds确定。

Ds、Dt要求按标准直径选择。

（3）计算泵的允许汽蚀余量〔Δh〕或允许吸上真空高度〔Hs〕．公式如下

（10－2）

(一般规定k=0.3m)

（10—3）

（4）泵转速n的确定．按满足汽蚀要求校核转速．公式为

（10—4）

所用转速均应与电动机档次一致。

（5）计算泵的轴功率P，确定配套电动机的型号及传动方式．公式为

（10—5）

配套功率为P′＝（1.1～1.2）P（kW）

（6）估算设计泵的效率（ηv、ηh、ηm和η）总效率η应符合国家标准的要求。

（7）计算泵轴的最小直径dmin。，并圆整到标准直径、公式为

（10—6）

（8）确定叶轮的穿孔直径dB。

（9）确定轮毂直径dh，画出泵轴草图，校核轮毂强度（键槽处轮毂的最小壁厚δmin >4～5mm）

（10）确定叶轮进口直径D0。可由叶轮进口的速度系数Kv0。，求出叶轮进口流速v0。即

（10—7）

再由叶轮进口流速v0求得叶轮进口直径D0，即

（10—8）

也可先计算出叶轮进口的折引直径D′，即

(10—9)

再由折引直径D′计算出进口直径D0，即

；                     （10－10）

（11）初定叶片出口安装角β2（或出口直径D2）。如先定β2时，一般可取β2＝20º～30º（与δns有关），以后精算D2。如先定D2，则可用式（10－11）先估算D2，即

（10－11）

式中，；为圆周速度系数。

或用下列统计公式粗估D2，即

（10－12）

或

（10－13）

（12）确定叶轮出口宽度b2。按统计公式（10－14）计算，即

（10－14）

（13）选定叶片数z。当ns＝60～120时，z＝6～7。

（14）确定叶片厚度δ。可用经验公式（10－15）估算，即

（mm）            （10－15）

式中，H为泵的扬程（m）；D2为叶轮外直径（m）；A为经验系数，与和材料有关，见表10－1。

表10－1                          经验系数A选择表

|  | 60 | 70 | 80 | 90 | 130 | 190 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸铁、铜 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6 | 7 | 10 |
| 钢 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 5 | 6 | 8 |

（15）确定叶片包角。     90°<<120°（与成反比）。

（16）精算叶轮外径D2（或β2），公式及算法见第五章式（5－6）、式（5－7）等有关内容。

根据以上思路计算确定的各个参数，由于引入了不少经验系数，在一般情况下应是可靠的，但又有较大的近似性和灵活性，所以计算出来的数据，有时要用几种方法来验证，有的则可从不同的角度去推求。某些参数的选定，在很大程度上取决于设计者的经验和水平，所以在设计时，要反复推敲。

（17）绘制叶轮轴面流道投影图。参照同比转数泵，拟定叶轮前后盖板轮廓线（盖板倾角、转弯、半径等）。

（18）检查轴面流道过水断面的面积变化是否合理、具体做法如下。

l）在轴面流道投影图内，作若干内切圆，流道转弯处要求适当加密。

2）按图10－1的作法．作出过水断面形成线，求出各内切圆中心的轴面液流过水断面的面积fi，公式为

计算可从进口断面开始，按断面编号列表进行。

3）作过水断面面积随流道中线长度l变化的fi－l曲线，并检查其曲线的合理性。

（l9）按一元流理论（riΔbi＝const）分流线并作出v′m＝f（S）曲线。

（20）确定叶片入口边位置。叶片进口边的恰当位置应使叶片进口边与前盖板的交点A在略大于或等于叶轮吸入口直径的地方。该交点和进口边与后盖板的交点B的连线与叶轮轴心线的夹角为α，α取值一般为：低比转数泵α＝20°～30°；中比转数泵α＝30°～45°；高比转速泵α＝45°～60°。如图10－2所示。这样的布置对于提高泵的效率和吸程是有利的。

（21）计算和确定叶片进口安装角β1（用逐次逼近法进行）。，，，先假定k1＝0.84～0.95，可求，然后校核k1，要求，加冲角时，应注意：。

（22）用保角变换法进行叶片绘型。步骤如下。

l）轴面流线分段。

2）在方格网上画展开流线。

3）绘制轴面截线。

4）在轴面图上对叶片加厚。

5）画叶片剪裁图。

6）检查流道水力性能（作w－l、vur－l曲线）。

（23）螺旋形压水室水力力设计要点。具体如下。

l）根据螺旋形压水室的基本方程式

用速度系数法求作压水室各过流断面，即

（10－17）

（查有关曲线）

（10－18）

2）绘制螺旋形压水室平面图。

①画出压水室基圆和断面安装角射线；

②计算并画出螺旋角α3（）。

③将各过流断面内壁与分型面的交点投影到平面图上（用分规）；

④作压水室螺旋线；

⑤作扩散管。

参考资料：

- 水泵及水泵站习题实验课程设计指导书      （中国数字图书馆有电子版）

- 泵的理论与设计  关醒凡  机械工业出版社  T414/19（中国数字图书馆有电子版）

- 现代泵技术手册  关醒凡   1995.9                （超星数字图书馆有电子版，书中有水力模型）

- 离心泵   陈乃祥，吴玉林  TH311/C527    （中国数字图书馆有电子版）

- 离心泵与轴流泵 原理及水力设计 丁成伟 T414.2/5

- 叶片泵原理及水力设计 查森 T414.2/7

公共邮箱：hpujxsj@163.com

密码：jxsj123